                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 208/2008

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processos nº: 34305269/2008, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e  nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 208/2008, com abertura prevista para o dia 03 de outubro de 2008, às 09:30, fica  ADIADO para o dia 22 de outubro de 2008, às 14:30, motivada pela necessidade das alterações  conforme segue:

A presente licitação passa a ser do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. Portanto, todas as condições do edital ficam condicionadas ao menor preço por ITEM e não pelo MENOR PREÇO POR LOTE.

O Anexo I – Termo de Referência, passa a vigorar com as seguintes alterações:

| Item | Unid. | Quant | Especificações | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Unid. | 30 | Caneta de alta rotação, sistema Push – Bottom com 420.000 RPM, corpo em alumínio anodizado com canal arredondado de pega, sistema de conexão Borden, Spray Triplo, controle de rotação através do pedal de comando, turbina balanceada, rolamento apoiado em anéis de borracha sintética, baixo nível de ruído, baixo consumo de ar, pressão de trabalho 30 PSI, alto axial e radial, peso 37,5g. autoclável. |  |  |
|  | Unid. | 10 | Micro Motor para Baixa Rotação: compacto, anatômico, leve e de fácil manuseio. Sistema intra. Terminal tipo Bordem, acoplamento universal. Deve possuir alto torque permitindo a utilização em materiais de alta resistência. Spray externo com torneira reguladora localizada na conexão micromotor – mangueira, de modo a atingir a área de atrito da broca refrigerando o tecido dental. Trava com sistema de encaixe rápido que permita acoplar Contra-Ângulo e Peça Reta com rapidez e segurança. Corpo totalmente metálico, não ferroso, possuindo anel acoplado ao corpo através de sistema giratório, permitindo inversão de rotação no sentido horário e anti – horário no próprio corpo, e regulagem de 3.000 a 20.000 rpm. Torque de parada de no mínimo 250 g x cm, pressão 30 a 35 Lb / pol² (60 psi no mínimo). Rotação 18.000/3.000 rpm (máx e min) Consumo de ar 65 I / min. Devem acompanhar: borracha de vedação (reserva) e óleo lubrificante. |  |  |
|  | Unid. | 10 | Contra ângulo para Baixa Rotação: com sistema intra e rotação 1:1 para trabalho em baixa rotação. Giro de 360° sobre o micromotor. O eixo principal do suporte de brocas deverá apoiar-se sobre rolamentos com esferas de aço, evitando vibrações e ruídos excessivos. Este mesmo eixo deverá receber brocas normais de contra – ângulo, com tração por encaixe e canal para trava, permitindo um acoplamento perfeito com eficiente concentricidade na ponta da broca. Trava da broca em aço inox de alta resistência com sistema lateral de acionamento. Para refrigeração do tecido dental o contra-ângulo deverá aceitar spray em caso de micromotores com o sistema acoplado. O Micro motor e o Contra-Ângulo devem permitir autoclavagem a 135°C, e suas peças deverão apresentar no corpo timbre específico. |  |  |
|  | Unid. | 50 | Cabo para espelho bucal, nº. 5, rosqueável em aço inoxidável, autoclavável. |  |  |
|  | Unid. | 100 | Pinça clínica, ponta serrilhada aço inoxidável, autoclavável. |  |  |
|  | Unid. | 100 | Seringa carpule c/refluxo, dobrável em aço inoxidável, autoclavável. |  |  |
|  | Unid. | 20 | Extrator de tártaro Macall nº 17/18, em aço inoxidável, autoclavável, cabo tubular, espessura de ¼ ” com ponta de aço 420, dureza de 58 a 62 RC, ponta ativa com ângulo de corte e afiação perfeitos. |  |  |
|  | Unid. | 20 | Extrator de tártaro Macall nº 13/14, em aço inoxidável, autoclavável, cabo tubular, espessura de ¼ ” com ponta de aço 420, dureza de 58 a 62 RC, ponta ativa com ângulo de corte e afiação perfeitos. |  |  |
|  | Unid. | 20 | Extrator de tártaro Macall nº 19/20, em aço inoxidável, autoclavável, cabo tubular, espessura de ¼ ” com ponta de aço 420, dureza de 58 a 62 RC, ponta ativa com ângulo de corte e afiação perfeitos. |  |  |
|  | Unid. | 20 | Hollembach3 nº 3-S em aço inoxidável, autoclavável. |  |  |
|  | Unid. | 20 | Brunidor 33 duplo, em aço inoxidável, autoclavável. |  |  |
|  | Unid. | 10 | Caixas para esterilizar brocas com 21 furos, em alumínio, autoclavável. |  |  |
|  | Unid. | 05 | Porta algodão, com mola, aço inoxidável,10cmx08cm (Obs: tampa de aço inox com furo. |  |  |
|  | Unid. | 10 | Caixa em aço inox com tampa, 26 x 12 x 6 cm |  |  |
|  | Unid. | 50 | Bandeja aço inoxidável 22 x 9 x 1,5 cm.. |  |  |
|  | Unid. | 02 | Autoclave Horizontal de mesa, capacidade: 21 (vinte e um) litros. Com desaeração e despressurização automática. Câmara em aço inoxidável com dimensões de 25 cm de diâmetro e 46,5 cm de profundidade. Tempo de secagem de 55 (cinqüenta e cinco) minutos para cada ciclo. Secagem com porta entreaberta. Com 03 (três) bandejas removíveis, suporte, copo graduado, fusível, braçadeira e amostra de mangueira. Dimensões externas: 38 cm de altura x 39,5 cm de largura x 61 cm de profundidade. Voltagem: 220 volts. Com consumo de energia aproximado de 500 Watts a cada ciclo. |  |  |
| 17 | Unid. | 10 | Lixeira em aço inoxidável, com tampa, acionada por pedal. Pedal com base de aço inoxidável, balde removível em aço inoxidável, capacidade para 20 litros. |  |  |
| 18 | Unid. | 05 | Armário de aço tipo gabinete com 01 (uma) porta com chave e puxador, confeccionado em chapa de aço número 22 e estrutura em chapa de aço número 20, pintura em epóxi pelo sistema eletrostática e curada em estufa na cor cinza claro. Dimensões aproximadas 0,50x0,40x1,50m. Com uma divisão interna na vertical, e 04 (quatro) prateleiras, em aço número 18 com reforço na parte inferior, regulável de cada lado a cada 05 centímetros. Fechadura tipo Yale de segredo único. |  |  |
| 19 | Unid. | 10 | Anuscópio, n° 2, não descartável, dimensões: 35 mm x 8 cm; aço inox, com mandril guia. |  |  |
| 20 | Unid. | 01 | Conjunto iluminador para descartáveis para execução de exames e procedimentos proctológicos. Contendo: - Cabeçote com fibra óptica; - Adaptador de aço inox com fibra óptica ; - Cabo de ABS/alumínio para iluminação com lâmpada; - Transformador 110/220V – 50/60Hz; - Pêra de borracha para insuflação de ar - Adaptador de metal cromado para micro-câmera; - Maleta. |  |  |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 09 dias do mês de outubro de 2008.

Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro