TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 37093688/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde – SMS e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 134/2009, cuja abertura foi adiada “SINE DIE”, FICA MARCADA SUA NOVA ABERTURA para o dia 1º de setembro de 2009, às 09h30m, motivada pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

No Anexo I – Termo de Referência, o item 02, câmara para armazenamento de vacina, passa a vigorar com a seguinte redação:

| ITEM | UNID | QUANT | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Unid. | 02 | Câmara para armazenamento de vacina com capacidade mínima de 90.000 doses e com manual do proprietário em Português. Equipamento estruturado e isento de vibrações, unidade de refrigeração compacta e silenciosa, compressor hermético de baixo consumo de energia, refrigerante ecológico livre de Cloro Flúor Carbono (CFC), unidade frigorífica com condensação e circulação de ar interna para regular a temperatura na câmara e degelo automático seco com evaporação de condensado, gabinete externo em formato retangular, em aço carbono inoxidável com pintura eletrostática, isolamento térmico em poliuretano, câmara interna em aço inoxidável, equipamento com acabamento esmerado e de fácil manutenção, limpeza e assepsia, com oito prateleiras na câmara interna, porta de acesso vertical em vidro duplo a vácuo, dobradiças de encaixe com acabamento cromado, puxador anatômico em material não oxidante de alta resistência, equipado com rodízios especiais |  |  |
|  |  |  | com freio, painel de comando e controle frontal e superior de fácil acesso, comando eletrônico digital microprocessado programável com teclas tipo membrana, temperatura controlada automaticamente a 4ºC por solução diatérmica, diferencial ajustável da temperatura de controle, pré ajustado em +/- 1ºC, temperatura decimal, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura de fácil ajuste, pré fixado em 3 e 7ºC, termômetro digital de temperatura de momento máxima e mínima no controlador digital micro processado com sistema de memória para total segurança de funcionamento, no painel, botão silenciador de alarme sonoro com tempo programável, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sinalizador luminoso de refrigeração em recuperação, sinalizador luminoso de alarme, alarme sonoro de falta de energia com bateria recarregável, sistema analógico de segurança de funcionamento, sistema de auto check das funções eletrônicas programadas, chave geral de energia, luz interna temporizada com acionamento externo mesmo com porta fechada ou com acionamento automático na abertura da porta, equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz. Garantia 12 meses. |  |  |

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 18 dias do mês de agosto de 2009.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro