                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº. 39426005/2009, oriundo da Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - AMT e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2010, com abertura prevista para o dia 09 de março de 2010, às 09h30m, FICA ADIADO para o dia 22 de março de 2010, às 14h30m, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O Anexo I – Termo de Referência passam a vigorar com as seguintes alterações:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO\MATERIAL

Objeto: Aquisição de placas, tintas, suportes e outros materiais de sinalização, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO DO OBJETO | VL. UNIT. | VL. TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | CJ | 40 | Conjunto de coluna/ braço projetado para semáforo com as especificações; braço projetado com 4,70 m de projeção, em tubo de aço, diâmetro externo de 88,90 mm e parede de 3,25 mm. O primeiro segmento deverá formar um ângulo de 30º em relação à linha horizontal com comprimento de 3,00 m e o segundo segmento deverá ser paralelo à horizontal com comprimento de 2,10 metros. A fixação do braço ao poste deverá ser feita através de quatro parafusos de 1/2'' em um cubo de aço (topo do poste de aço). O acabamento deverá ser galvanizado a fogo, externa e internamente. Poste de aço para semáforo, com 6,00 m de comprimento, diâmetro externo de 114,30 mm e parede com espessura de 6,80 mm. Na base deverão constar duas aletas anti-giro diametralmente opostas de, no mínimo, 70 cm² (10 cm x 7 cm) e espessura de 6,80 mm, fixadas (soldadas) a 40 cm da base. No topo um sistema de fixação (cubo de aço) com capacidade de fixar de um a quatro braços por meio de parafusos (que deverão vir acompanhando o poste). A face superior do sistema de fixação do poste de aço não deve apresentar furos, deverá ser tampada para evitar a infiltração de água no interior da coluna. |  |  |
|  |  |  | As faces laterais do sistema de fixação deverão ser compatíveis com a face do braço descrito no item anterior, deverá possuir roscas compatíveis com os parafusos de 1/2x1/2 de 12 fios. O poste deverá apresentar três janelas para fiação, sendo uma com diâmetro de 50 mm postada a 0,80 m da base, outra com o mesmo diâmetro postada a 2,90 m da base, e outra a 5,00 m da base, também deverá possuir janelas com diâmetro de 40 mm postadas no centro de cada face do sistema de fixação. Deverá conter uma rosca de 1/2’', postada a 2,85 m da base, juntamente com a janela para fiação. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. |  |  |
| 02 | Un. | 80 | Porta foco veicular, configuração 200 x 200 x 200 mm (tipo I). A caixa do porta foco será de construção modular com pestanas. A fixação da pestana deverá ser do lado externo e lente com refletor (em um mesmo conjunto) pelo lado interno da portinhola. O refletor deverá ser do tipo espelhado. A troca de lâmpadas deverá ser pela parte posterior do refletor. As lâmpadas deverão ser incandescentes em bulbos transparentes (100 W, 220 V) em base (soquete) E - 27, com vida útil de 10.000 horas que deverão acompanhar os mesmos e as lentes de vidro nas cores verde, amarelo e vermelho. Todo conjunto pintado na cor preto - fosco com secagem em estufa. O encaixe de fixação do porta foco ao braço deverá ter diâmetro 88,90 mm. O anteparo em chapa de alumínio de , no mínimo, 2 mm de espessura pintado na cor preto - fosco deverá conter uma orla interna em película amarela refletiva - grau técnico - de 15 mm de largura (margeando o anteparo). O anteparo deverá Ter as dimensões de 110 cm x 55 cm com cantos arredondados. A área vazada para colocação/encaixe do porta foco no anteparo deve encostar firmemente na moldura da portinhola, vedando qualquer passagem perceptível de luz entre a portinhola e o anteparo. A tampa que fixa o anteparo ao porta foco deverá ser em alumínio e fixada com parafuso. |  |  |
| 03 | M | 100 | Cabo PP ou similar 4 X 1,5 mm2 |  |  |
| 04 | M | 700 | Cabo PP ou similar 2 X 2,5 mm2 |  |  |
| 05 | Un | 40 | Caixa de inspeção com tampa de ferro fundido, tranca e dobradiça - 50X50X40. |  |  |
| 06 | Un | 30 | Caixa de inspeção com tampa de ferro fundido, tranca e dobradiça - 30X30X40. |  |  |
| 07 | Un | 60 | Caixa de inspeção com tampa de ferro fundido, tranca e dobradiça – 46X46X50. |  |  |
| 08 | M | 2.500 | Duto em polipropileno 75 mm diâmetro |  |  |
| 09 | M | 500 | Duto em polipropileno 50 mm diâmetro |  |  |
| 10 | Un | 10 | Haste para aterramento |  |  |
| 11 | M | 8.000 | Cabo sintenax 4 x 1,5 mm2 |  |  |
| 12 | M | 100 | Cordoalha cobre nu 16,0mm2 |  |  |
| 13 | Cj | 114 | Conjunto Coluna/Braço Projetado para suporte de placas de orientação, padrão AMT. Braço Cilíndrico Tipo 1 – Braço projetado com 3,40 de projeção, em tubo de aço SAE 1010/SAE 1020 galvanizado a fogo (interna e externamente), diâmetro externo de 3½”, parede com espessura 3,75mm. O braço deverá ser dividido em três segmentos, quais sejam: primeiro segmento deverá ser paralelo à horizontal, com comprimento igual a 2,50 metros; segundo segmento deverá ser inclinado, formando ângulo de 53º em relação à horizontal, com comprimento de 1,50 metros; terceiro segmento deverá ser vertical, de comprimento de 0,85 metros, contendo saliência soldada ao mesmo a 0,35 metros da base inferior, com encaixe de 0,05 metro para fixação do braço na coluna. O segmento vertical deverá conter furo a 0,20 metro da base inferior para um parafuso passante (diâmetro do parafuso igual à ½”) e porca externa para ajuste. Coluna Cilíndrica Tipo 1- Poste de aço SAE 1010/SAE 1020 galvanizado a fogo (interna e externamente), de comprimento igual à 6,00 metros, diâmetro externo igual à 4” e parede com espessura de 5,00mm. Engastadas na base da coluna deverá haver aletas anti-giro (duas unidades, diametralmente opostas) nas dimensões de 0,10x 0,08x 0,005 metro, soldadas a uma distância de 0,60 metro da base da coluna.. No topo deverá haver sistema de encaixe da saliência existente no braço, com duas cavidades diametralmente |  |  |
|  |  |  | opostas, com 0,057 metros de profundidade e 0,023 metros de largura cada uma. Deverá haver furo à 0,20 metros do topo para abrigar um parafuso passante com cabeça sextavada e porca externa de diâmetro de ½”. A fixação do braço à coluna deverá ser executada por quatro parafusos de ½” com cabeça sextavada e à 0,30 metro do topo da coluna. As faces laterais do sistema de fixação deverão ser compatíveis com a face do braço. O código para o braço cilíndrico e coluna cilíndrica e 151505. |  |  |
| 14 | Un | 114 | Placa de Orientação, inclusive suportes e abraçadeiras, padrão AMT. Placa de orientação, em chapa de aço #18 (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB 1010/ 1020 QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, fundo wash primer a base de cromato de zinco e acabamento em pintura eletrostática, acabamento branco fosco, secagem em estufa a 120º, com cantos arredondados, reforçados com perfil “T” NB 1010/1020 QC, dimensões 1,20 x 2,50m, com suportes e braçadeiras. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007. |  |  |
| 15 | Un | 20 | As placas de Regulamentação (Obrigatoriedade) em formato circular, diâmetro de 60 cm, confeccionada em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, previamente tratado contra ferrugem, acabamento em pintura Eletrostática ou Poliuretano na cor preta em ambas as faces da placa. Sendo que a chapa deverá vir acompanhada com uma braçadeira de 2 1/2" (duas e meia polegadas), parafuzada em longarina tipo retangular de 55,0 x 4,0 cm, ambas em chapa nº 11 (espessura de 3,00 mm) e com parafusos de 1/2" (meia polegada) para fixação na placa e coluna. A superfície deverá ser absolutamente lisa em ambas as faces, permitindo a utilização de película retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007 – película impressa e possuindo quatro furos para fixação dos parafusos à longarina (dois) e ao cano (dois). Deve ser apresentado Laudo Técnico da película. Placa tipo R-3 |  |  |
| 16 | Un | 800 | As placas de Regulamentação (Obrigatoriedade) em formato circular, diâmetro de 60 cm, confeccionada em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, previamente tratado contra ferrugem, acabamento em pintura Eletrostática ou Poliuretano na cor preta em ambas as faces da placa. Sendo que a chapa deverá vir acompanhada com uma braçadeira de 2 1/2" (duas e meia polegadas), parafuzada em longarina tipo retangular de 55,0 x 4,0 cm, ambas em chapa nº 11 (espessura de 3,00 mm) e com parafusos de 1/2" (meia polegada) para fixação na placa e coluna. A superfície deverá ser absolutamente lisa em ambas as faces, permitindo a utilização de película retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007 – película impressa e possuindo quatro furos para fixação dos parafusos à longarina (dois) e ao cano (dois). Deve ser apresentado Laudo Técnico da película. Placa tipo R-6c |  |  |
| 17 | Un | 10 | As placas de Regulamentação (Obrigatoriedade) em formato circular, diâmetro de 60 cm, confeccionada em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, previamente tratado contra ferrugem, acabamento em pintura Eletrostática ou Poliuretano na cor preta em ambas as faces da placa. Sendo que a chapa deverá vir acompanhada com uma braçadeira de 2 1/2" (duas e meia polegadas), parafuzada em longarina tipo retangular de 55,0 x 4,0 cm, ambas em chapa nº 11 (espessura de 3,00 mm) e com parafusos de 1/2" (meia polegada) para fixação na placa e coluna. A superfície deverá ser absolutamente lisa em ambas as faces, permitindo a utilização de película retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007 – película impressa e possuindo quatro furos para fixação dos parafusos à longarina (dois) e ao cano (dois). Deve ser apresentado Laudo Técnico da película. Placa tipo R-25b |  |  |
| 18 | Un | 10 | As placas de Regulamentação (Obrigatoriedade) em formato circular, diâmetro de 60 cm, confeccionada em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, previamente tratado contra ferrugem, acabamento em pintura Eletrostática ou Poliuretano na cor preta em ambas as faces da placa. Sendo que a chapa deverá vir acompanhada com uma braçadeira de 2 1/2" (duas e meia polegadas), parafuzada em longarina tipo retangular de 55,0 x 4,0 cm, ambas em chapa nº 11 (espessura de 3,00 mm) e com parafusos de 1/2" (meia polegada) para fixação na placa e coluna. A superfície deverá ser absolutamente lisa em ambas as faces, permitindo a utilização de película retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007 – película impressa e possuindo quatro furos para fixação dos parafusos à longarina (dois) e ao cano (dois). Deve ser apresentado Laudo Técnico da película. Placa tipo R-25c |  |  |
| 19 | Un | 10 | As placas de Regulamentação (Obrigatoriedade) em formato circular, diâmetro de 60 cm, confeccionada em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, previamente tratado contra ferrugem, acabamento em pintura Eletrostática ou Poliuretano na cor preta em ambas as faces da placa. Sendo que a chapa deverá vir acompanhada com uma braçadeira de 2 1/2" (duas e meia polegadas), parafusada em longarina tipo retangular de 55,0 x 4,0 cm, ambas em chapa nº 11 (espessura de 3,00 mm) e com parafusos de 1/2" (meia polegada) para fixação na placa e coluna. A superfície deverá ser absolutamente lisa em ambas as faces, permitindo a utilização de película retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007 – película impressa e possuindo quatro furos para fixação dos parafusos à longarina (dois) e ao cano (dois). Deve ser apresentado Laudo Técnico da película. Placa tipo R-25d |  |  |
| 20 | Un | 10 | As placas de Regulamentação (Parada Obrigatória), do tipo R-1 As placas de Regulamentação (Parada Obrigatória), do tipo R-1, em formato octogonal, lado de 25 cm, confeccionada em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, previamente tratado contra ferrugem, acabamento em pintura Eletrostática ou Poliuretano na cor preta em ambas as faces da placa. Sendo que a chapa deverá vir acompanhada com uma braçadeira de 2 1/2" (duas e meia polegadas), parafuzada em longarina tipo retangular de 55,0 x 4,0cm, ambas em chapa nº 11 (espessura de 3,00mm) e com parafusos de 1/2" (meia polegada) para fixação na placa e coluna. A superfície deverá ser absolutamente lisa em ambas as faces, permitindo a utilização de película retrorrefletiva tipo III, conforme NBR 14644/2007 – película impressa e possuindo quatro furos para fixação dos parafusos à longarina (dois) e ao cano (dois). Deve ser apresentado Laudo Técnico da película. |  |  |
| 21 | Un | 10 | As placas de Regulamentação (Obrigatoriedade) em formato circular, diâmetro de 60 cm, confeccionada em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, previamente tratado contra ferrugem, acabamento em pintura Eletrostática ou Poliuretano na cor preta em ambas as faces da placa. Sendo que a chapa deverá vir acompanhada com uma braçadeira de 3 1/2" (três e meia polegadas), para fixação em braço projetado de semáforos. A superfície deverá ser absolutamente lisa em ambas as faces, permitindo a utilização de película retrorrefletiva tipo III, conforme NBR 14644/2007 – película impressa e possuindo quatro furos para fixação dos parafusos à longarina (dois) e ao cano (dois). Deve ser apresentado Laudo Técnico da película.Placa tipo R-25d |  |  |
| 22 | Un | 10 | As placas de Regulamentação (Obrigatoriedade) em formato circular, diâmetro de 60 cm, confeccionada em chapa 16 MSG, aço laminado a frio, previamente tratado contra ferrugem, acabamento em pintura Eletrostática ou Poliuretano na cor preta em ambas as faces da placa. Sendo que a chapa deverá vir acompanhada com uma braçadeira de 3 1/2" (três e meia polegadas), para fixação em braço projetado de semáforos. A superfície deverá ser absolutamente lisa em ambas as faces, permitindo a utilização de película retrorrefletiva tipo III, conforme NBR 14644/2007 – película impressa e possuindo quatro furos para fixação dos parafusos à longarina (dois) e ao cano (dois). Deve ser apresentado Laudo Técnico da película. Placa tipo R-26 |  |  |
| 23 | Un | 800 | Suporte (poste) simples de aço para placa de regulamentação e advertência, com 3,50 m de comprimento, diâmetro externo de 2 1/2" (polegadas) e parede com espessura de 2,25 mm. A base deverá ser prensada com máquina ou conter aletas anti-giro 50 cm2 (10cm x 5 cm) diametralmente opostas. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. O topo do poste deverá conter uma tampa de PVC para encaixe ou fixa para evitar infiltração de água. |  |  |
| 24 | Un | 50 | Suporte (poste) simples de aço para placa de regulamentação e advertência, com 4,00 m de comprimento, diâmetro externo de 2 1/2"(polegadas) e parede com espessura de 2,25 mm. A base deverá ser prensada com máquina ou conter aletas anti-giro 50 cm2 (10cm x 5 cm) diametralmente opostas. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. O topo do poste deverá conter uma tampa de PVC para encaixe ou fixa para evitar infiltração de água. |  |  |
| 25 | m² | 4000 | Pintura extrudada a quente, com material (tintas e demais componentes) e implantação da pintura a cargo do vencedor, padrão AMT. |  |  |
| 26 | Un | 4000 | Tacha monorrefletiva, inclusive implantação, fabricados na cor banco, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10000Kgf), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 110x80mm, dimensões da base superior 100x50mm, altura 20mm, sistema de retrorrefletância nas dimensões 90x20mm em somente um lado, na cor branco, que contenha 1 pino galvanizados com diâmetro 3/8”, comprimento externo mínimo de 50mm para fixação e engaste, e também cola para fixação das tachas com catalizador e calcário. |  |  |

Observações

- DA ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues em parcela única até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da nota de empenho no Almoxarifado Central da AMT, localizado na Avenida Laudelino Gomes, nº. 250, Setor Bela Vista – Goiânia - GO.

- Dúvidas e/ou esclarecimentos acerca das especificações dos objetos, contatar com o Arq. Ciro Augusto, Diretor do Departamento de Projeto de Trânsito - AMT, através do telefone: (62) 3524-1280.

- Obrigatoriamente os materiais a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade;

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 09 dias do mês de março de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro