                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 40100598/2010, oriundo da Agência Municipal de Obras - AMOB e nos termos da Lei n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2010, com abertura prevista para o dia 18 de maio de 2010, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 31 de maio de 2010, às 14h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O subitem 6.1.7, constante do item 6 - DA “PROPOSTA DE PREÇOS” (Envelope nº01) – passa a vigorar da seguinte forma:

6.1.7- A empresa licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, documento oficial do fabricante onde conste a relação das empresas de assistência técnica autorizada no Município de Goiânia ou entorno, com técnicos treinados pelo fabricante e ainda com disponibilidade de peças originais.

O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO\MATERIAL

OBJETO: Aquisição de equipamentos (máquina vibratória, rolo compactador e outros), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

| ITEM | UNID. | QUANT. | DESCRIÇÃO | V UNIT.R$ | V TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid. | 18 | Placas vibratórias com largura mínima da base de 450mm, comprimento mínimo de 550mm, confeccionada na chapa hardox, peso operacional mínimo de 80kg, com rodas para transporte, velocidade de avanço 25 m/min, força centrífuga (kgf) – 15kn, freqüência mínima de 95Hz, motor a gasolina 4 tempos, potência de 5,5 HP e reservatório de água com capacidade mínima de 12 litros. |  |  |
| 02 | Unid. | 18 | Cortadoras de superfície com motor a gasolina com potência mínima de 13HP, para cortes profundidade mínima de corte de 110mm, dimensão máxima do disco 450mm, peso de 98kg, capacidade do reservatório de água mínimo de 25 litros, rodas em aço rolamentadas, revestida com borracha (polietileno). |  |  |
| 03 | Unid. | 05 | Rolo compactador articulado novo, com potência mínima de 14HP, motor a diesel refrigerado a ar, com partida elétrica, peso operacional mínimo de 1.600kg, com capacidade do reservatório de esparguimento de 100 litros, freqüência mínima de vibração de 3.300vpm, com tomada universal de força hidráulica para acionamento de ferramentas portáteis, tais como: marteletes, serras e outros, proteção solar para o operador, acompanhado de carreta tip top para transporte, construída em chapa de aço, com suspensão por feixe de molas, com dois eixos, rampa retrátil e engate regulável, com pneus 7.00x16, com capacidade acima de 2.000kg. |  |  |
| 04 | Unid. | 05 | Carreta modelo tip-top, construída em chapa de aço, suspensão por feixe de molas com rampa retrátil e engate regulável, com 3.600mm comprimento, 1.340mm de largura, 1.700mm bitola do estrado, com pneus 7.00x16, com capacidade para carga acima de 2.000kg. |  |  |

OBSERVAÇÕES:

- DA ENTREGA: Os equipamentos deverão ser entregues em parcela única, em até 30(trinta) dias a contar do recebimento da respectiva Nota de Fornecimento, na Sede da Agência Municipal de Obras – AMOB, localizada à Rua 21, n. 410, Vila Santa Helena, Goiânia Goiás.

- Os objetos deverão conter garantia de fábrica de no mínimo 01 ano, a partir da entrega.

- Visando facilitar o julgamento solicitamos se possível que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente ao objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerá sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

- Obrigatoriamente os objetos ofertados deverão ser de primeira qualidade;

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

- A empresa licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, documento oficial do fabricante onde conste a relação das empresas de assistência técnica autorizada no Município de Goiânia ou entorno, com técnicos treinados pelo fabricante e ainda com disponibilidade de peças originais.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 17 dias do mês de maio de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro