                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 40457534/2010, oriundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA e nos termos da Lei n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 130/2010, com abertura prevista para o dia 28 de junho de 2010, às 14h30min, FICA ADIADO para o dia 16 de julho de 2010, às 14h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O Termo de Referência/Especificações, constante do ANEXO I passa a vigorar com a seguinte redação:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO/MATERIAL

Objeto: Aquisição de equipamento Topográfico de engenharia “Estação Total”, com acessórios, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

| Item | Unid. | Quant. | Especificação | Valor Unit. (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unid. | 3 | Equipamentos topográficos “Estações Totais”; Especificações mínimas: Sistema anti-furto (código PIN); Prumo Laser; Medição sem prisma (alcance de 250m); Medição com um prisma (alcance de 2500m) EDM laser classe 01, para medição com prisma. Leitura angular direta de 1”; Precisão angular igual ou melhor 6” (segundos); Precisão linear igual ou melhor a 2mm + 2ppm; Compensador no eixo vertical e horizontal; Conectividade Bluetooth; Porta serial RS-232 ou porta USB. Teclado alfanumérico; Possuir índice de proteção contra poeira e água, mínimo “IP55” de acordo com a NBR 6146; Memória interna para armazenamento de dados coletados para 12.000 pontos ou maior com todos os atributos e 24.000 pontos ou maior de coordenadas (N, E e Z); Baterias recarregáveis de Ni-MH ou Lithium-Ion (6 unid.); Aumento mínimo da luneta 30x; Peso da estação com a bateria menor ou igual a 5,5kg. Aplicativos internos - Topografia (Orientação & Medição), Implantação (Locação), Estação Livre, Transferência de cota, Cálculo de Volume (Opcional), Distância entre Pontos, Altura Remota, Offset, Linha de Referência. Display duplo; Acessórios para Estação Total: 01 tripé de alumínio, com sacola de transporte de material resistente; 02 prismas, com sacolas de transporte de material resistente; 02 bastões telescópicos de 2,60m para os prismas, com bainhas de transporte de material resistente; 01 mini–prisma com bastão próprio; 01 fonte para recarga de bateria; 01 cabo para alimentação e transferência de dados; programa ou software para transferência de dados, em português. 01 estojo de transporte, com sacola de transporte de material resistente; Prazo de garantia mínima de 12 meses com assistência técnica e suporte aos seus produtos. Deverá ser Indicada: Marca; |  |  |
| 2 | Unid. | 1 | Software Topograph 98 SE (Módulos Topografia, volume e projetos). |  |  |
| VALOR TOTAL.........................................................................................R$ |  |

OBSERVAÇÕES:

DA ENTREGA: O material deverá ser entregue em parcela única em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da respectiva nota de empenho, no Almoxarifado da SEINFRA – no seguinte endereço: Av. Atílio Correia Lima, nº 764 – Cidade Jardim, Goiânia-GO.

DÚVIDAS/ESCLARECIMENTOS, entrar em contato com o Sr. Almir Mendes Ribeiro, na Divisão de Compras da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA), por meio do telefone: (62) 3524-2177.

- Frete: O frete será por conta do fornecedor

- As empresas licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta, documento oficial do fabricante onde conste a relação das empresas de assistência técnica autorizada no Município de Goiânia ou entorno.

- A licitante vencedora deverá oferecer treinamento com duração de 02 dias, a ser realizado em Goiânia, para assimilação de operação do equipamento, incluindo processamento dos dados de campo, devendo ser o custo desse treinamento por conta da empresa vendedora.

- O Equipamento deverá possuir garantia mínima de 12(doze) meses com assistência técnica e suporte aos seus produtos.

(    Obrigatoriamente o produto a ser ofertado deve ser de 1ª qualidade;

(Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

(    Visando facilitar o julgamento solicitamos se possível que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente ao objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerão sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

- DA AMOSTRA: EM CASO DE NECESSIDADE PODERÁ ser solicitada amostra e/ou prospecto(s) do material por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura ou Pregoeiro para a licitante que ofertar o menor preço, para análise e emissão de parecer, sendo que esta ocorrerá após o término da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias úteis a contar da data da solicitação no seguinte endereço: Almoxarifado da SEINFRA, Av. Atílio Correia Lima, nº 764 – Cidade Jardim, Goiânia-GO.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 05 dias do mês de julho de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro