                - TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 246/2010

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº. 40888284/2010, oriundo da Companhia de Urbanização de Goiânia - COMURG e nos termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 246/2010, com abertura prevista para o dia 13 de setembro de 2010, às 09h30min, FICA ADIADO para o dia 29 de setembro de 2010, às 09h30mim, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O subitem 8.4 – Relativamente à Qualificação Técnica passa a vigorar com as seguintes alterações:

8.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.4.1 - Apresentar atestado (s) de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante, fornecido materiais pertinentes ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado;

8.4.2 - Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO V deste edital;

8.4.3 - Apresentar Certificado do INMETRO/PROCEL para os itens 01, 02, 03, 05, 06 e 07.

8.4.4 - Apresentar certificados e ensaios realizados por laboratório de renome nacional atestando a qualidade do objeto ofertado para o item 04.

O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO\MATERIAL

Objeto: Aquisição de material de Iluminação (Lâmpadas de Vapor de Sódio de Alta Pressão, reator e outros), conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos.

| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid | 3.000 | Lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tipo construtivo: bulbo com formato ovóide recoberto internamente por uma camada de pirofosfato de cálcio, dimensões mínimas: comprimento; 150 mm, diâmetro 70 mm, tipo da base E-27, tensão de funcionamento; 220 V; pulso de tensão na partida de 3000 a 4500 v; potência declarada no bulbo: 70W, fluxo luminoso mínimo: 5.500 lúmens, temperatura de cor mínima 2000K, tempo de vida útil mínimo: 24.000 horas; posição de funcionamento universal. Apresentar certificado Inmetro/ Procel. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |
| 02 | Unid | 2.000 | Lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tipo construtivo: bulbo com formato tubular cristalino, recoberto internamente por uma camada de pirofosfato de cálcio, dimensões mínimas: comprimento; 220 mm, diâmetro 46 mm, tipo da base E-40, tensão de funcionamento; 220 V; pulso de tensão na partida de 3000 a 4500 V; potência declarada no bulbo: 250W, fluxo luminoso mínimo: 24.000 lúmens, temperatura de cor mínima 2000K, tempo de vida útil mínimo: 24.000 horas; posição de funcionamento universal. Apresentar certificado Inmetro/ Procel. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |
| 03 | Unid | 3.000 | Lâmpada vapor de sódio de alta pressão, tipo construtivo: bulbo com formato tubular cristalino, recoberto internamente por uma camada de pirofosfato de cálcio, dimensões mínimas: comprimento; 280 mm, diâmetro 46 mm, tipo da base E-40, tensão de funcionamento 220 V; pulso de tensão na partida de 3000 a 4500 V; potencia declarada no bulbo: 400 W, fluxo luminoso mínimo: 46.000 lúmens, temperatura de cor mínima 2000K, tempo de vida útil mínimo: 24.000 horas; posição de funcionamento universal. Apresentar certificado Inmetro/Procel. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |
| 04 | Unid | 1.000 | Lâmpada vapor mercúrio de alta pressão, tipo construtivo: bulbo com formato ovóide, recoberto internamente por uma camada de fosfato de ítrio vanadato, dimensões mínimas: comprimento; 285 mm, largura 115 mm, tipo da base E-40, tensão de funcionamento; 220 V; potência declarada no bulbo: 400W, fluxo luminoso mínimo: 22.000 lúmens, temperatura de cor mínima 3800K, tempo de vida útil mínimo: 24.000 horas; Posição de funcionamento universal. Apresentar certificados e ensaios realizados por laboratórios de renome nacional. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |
| 05 | Unid | 500 | Reator a vapor sódio, interno, montado em chassi de fábrica, potência nominal 70W, tensão nominal de alimentação 220 V, freqüência 60 Hz, com capacitor e ignitor incorporados e interligados por conectores plásticos de torção. Apresentar certificado Inmetro/ Procel. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |
| 06 | Unid | 500 | Reator a vapor sódio, interno, montado em chassi de fábrica, potência nominal 250W, tensão nominal de alimentação 220 V, frequência 60 Hz, com capacitor e ignitor incorporados e interligados por conectores plásticos de torção. Apresentar certificado Inmetro/ Procel. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |
| 07 | Unid | 300 | Reator a vapor sódio, interno, montado em chassi de fábrica, potência nominal 400W, tensão nominal de alimentação 220 V, freqüência 60Hz, com capacitor e ignitor incorporados e interligados por conectores plásticos de torção. Apresentar certificado Inmetro/ Procel. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |
| 08 | Unid | 5.000 | Relé fotoeletrônico para comando individual tipo NF, capacidade de 1.800VA-1.000W-220V (fase-neutro), 60 HZ, grau de proteção IP67 (invólucro), com vida útil de no mínimo 10.000 ciclos de operação e consumo máximo 0,9W, para - raios aberto 2,5kV/kA, rigidez dielétrica 5KV, faixa de temperatura 40º a 70ºC, com capacidade de comutação de 1800VA para lâmpadas de descarga, com fator de potência menor que 1 (um), tipo fail-off: contatos de carga NA desenergizado e NF em operação, célula fotoelétrica de silício e encapsulada; tampa de proteção em policarbonato ou propileno estabilizada contra ação de raios ultra violetas, resistente a intempéries (estanque a choques térmicos e mecânicos); excelente aderência da gaixeta: sapatas p/ acoplamento da base de latão com acabamento estanhado. Ligar com nível de iluminação 15 lux ± 25% e desligamento em máximo 10 lux ± 25%, proteção contra surtos na rede de alimentação, pinos de latão estanhados, base de conexão/fixação conforme normas ABNT-NBR 5123 e NTC-50 CELG-D. Deverá ser Indicada: Marca: |  |  |
| VALOR TOTAL .............................................................................................................................R$ |

OBSERVAÇÕES:

- DA ENTREGA: Os materiais deverão ser entregues em parcela única, em até 15 (dez) dias a contar do recebimento da respectiva Nota de Empenho no Almoxarifado da Companhia de Urbanização de Goiânia Goiás - COMURG, à Avenida Nazareno Roriz n. 1.112 – Vila Aurora – Goiânia – GO.

- Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade e conter garantia contra defeitos de fabricação;

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

- DA AMOSTRA: DEVERÁ, OBRIGATORIAMENTE, NOS TERMOS DESTE INSTRUMENTO, SER APRESENTADO JUNTO À PROPOSTA, PELAS EMPRESAS LICITANTES 01 (uma) unidade de AMOSTRA referente a cada objeto/material constante de cada item, conforme especificação constante deste Termo Referência a ser cotado pela proponente, sob pena de desclassificação. O requerimento de amostras visa assegurar a qualidade mínima pretendida quanto à adequação às especificações requeridas neste edital, resguardando efetivamente a qualidade necessária para aferição do menor preço efetivo.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 16 dias do mês de setembro 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro