SEGUNDO TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 238/2009 - SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 37661724/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos - SMARH e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 238/2009 - SRP, com abertura prevista para o dia 12 de agosto de 2009, às 14h30m, FICA ADIADO para o dia 21 de agosto de 2009, às 14h30m, motivada pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O Anexo I – Termo de Referência /Especificações passa a vigorar com a seguinte redação:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

Objeto: Aquisição de caminhões para serem equipados com compactadores para prestação de coleta de lixo, conforme quantidades e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

| ITEM | UNID | QUANT | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid | 06 | CAMINHÃO DE CARGA para adaptação de caçamba coletora com compactadores de Lixo. Conforme Especificações Mínimas |  |  |
| VALOR TOTAL | R$ |

1- ESPECIFICAÇÃO DOS CHASSIS/CAMINHÕES PARA MONTAGEM DE COLETORES COM COMPACTADORES DE LIXO DE 19m3.

- Caminhão / Chassis, zero Km;

- Caminhão / Chassis com tração 6X2;

- Cabine – avançada;

- Motor diesel, turbo, Intercooler ou Aftercooler;

- Motor – 06 (seis) cilindros em linha (mecânico ou eletrônico).

- Potência mínima – 218cv a 2200 rpm (mecânico) ou 177cv (eletrônico);

- Torque líquido – mínimo de 88kgf/1600 (mecânico) ou 69kgf (eletrônico);

- Transmissão/ caixa de marchas – mínimo de 06 (seis) marchas sincronizadas à frente e 01 (um) à ré, manual por alavanca no assoalho;

- Freio de estacionamento: a ar e/ou disco.

- Freio motor deverá ser eletropneumático;

- Embreagem à disco.

- Direção hidráulica;

- Amortecedores telescópicos de dupla ação;

- Tanque de combustível: mínimo de 200L;

- Rodas: mínimo 7,50” X 20;

- Pneus 1000X20 ou 275/80R22,5 (radial com câmara);

- Escapamento – posição vertical;

- Preparação para instalação de bomba hidráulica frontal – radiador vazado (06 cilindros – mecânico ou eletrônico).

- Feixe de molas curtas no eixo traseiro;

-Eixo auxiliar com suspensor pneumático (eixo rebaixado) à frente do eixo de tração, eixo próprio para operação de coleta de lixo;

- Distância entre eixo mínimo de 4800mm – distância entre o primeiro e terceiro eixo (eixo de tração);

- Cabine - Pintura do veículo na cor branca;

- Pára-brisa verde em degrade;

- Tapetes de borracha;

- Horímetro;

- Espelho de rampa do lado direito;

- Grade de proteção nos faróis;

- Manual do proprietário em português.

OBSERVAÇÕES:

1-  Não será admitida oferta parcial do quantitativo total do objeto solicitado.

2-  A empresa vencedora deverá oferecer para cada veículo, garantia total, de no mínimo 01 (um) ano sem limite de quilometragem e todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN;

2.1- Exclui-se da garantia os itens de consumo e desgaste natural, como é normalmente aplicado pelos fabricantes de mercado.

3- Os caminhões deverão ser entregues pela vencedora, emplacados e com toda a documentação junto ao DETRAN;

4- A empresa contratada deverá prestar assistência técnica, com fornecimento de peças, durante o período de garantia, respeitando o prazo máximo de 03 (três) dias, contados a partir da comunicação do defeito, para a conclusão dos reparos, por intermédio da rede autorizada ou credenciada pelo fabricante, de acordo com as normas específicas, sem qualquer ônus adicional para contratante;

4.1- A manutenção será realizada onde ocorrer o sinistro, nas dependências da contratada ou onde este entender que melhor lhe convém.

5- A empresa contratada obriga-se a substituir os veículos sem ônus adicionais para a Administração Pública, quando for detectado que o mesmo não apresenta as características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade.

6- Os veículos serão entregues no seguinte endereço: COMURG, Diretoria de Limpeza Urbana/ Departamento de Coleta e Remoção, à Av. Nazareno Roriz, nº 1.122, Vila Aurora, Goiânia, Goiás.

7- Visando facilitar o julgamento solicitamos que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente a cada objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerá sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 10 dias do mês de agosto de 2009.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro