                - SEGUNDO TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 347/2009-SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 38209604/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Educação - SME e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 347/2009-SRP, adiado “SINE DIE”, fica marcado para o dia 16 de abril de 2010, às 09h30min, motivado pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:

O subitem 9.4 – Relativamente à Qualificação Técnica, passa a vigorar da seguinte forma:

9.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.4.1 - Apresentar atestado de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante fornecido materiais pertinente(s) ao objeto desta licitação, emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direto público ou privado;

9.4.2- PARA OS ITENS 01 e 03: Apresentar Laudo Técnico emitido por empresa especializada em ergonomia, assinado por profissional ergonomista credenciado pela ABERGO (Associação Brasileira de Ergonomia) devidamente comprovado por certificado (anexar documento), atestando que os mobiliários ofertados, atendem as normas de ergonomia para mobiliários.

    - Certificado de Licença Ambiental Simplificada, expedida pela Secretaria do Meio Ambiente do Município sede do fabricante do mobiliário, concedendo a ele, a devida licença para exercício de suas atividades;

    - Certificado de Cadastro Técnico Federal de Regularidade junto ao Ministério do Meio Ambiente - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fabricante do mobiliário, comprobatório da regularidade no Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras.

9.4.5- Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO VI deste edital;

O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar da seguinte forma:

| ITEM | UN. | QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UN | 1.100 | MESA PARA MICRO COMPUTADOR Dimensões tampo e teclado: 1200 x 800 x 740mm. Tampo: Formato retangular, confeccionado em fibra de média densidade com 18mm de espessura, revestimento superior em laminado melamínico texturizado, cor bege, referência L201 – TAFISA ou similar, orifício circular para passagem de fiação com proteção plástica de acabamento, bordas em fita de poliestireno com raio de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, NBR 13965 TAB1 / 13966 TAB6, coladas pelo processo Hot-melting, em tonalidade de cor semelhante ao revestimento. Teclado: Suporte de teclado em fibra de média densidade com 18mm de espessura, revestimento superior em laminado melamínico texturizado, cor bege, referência L201 – TAFISA, bordas com acabamento em fita de poliestireno com raio de acordo com as normas da ABNT de ergonomia, coladas pelo processo Hot-melting, em tonalidade de cor semelhante ao revestimento. Sistema de regulagem através de estrutura de aço e dois manípulos. Painel: Em fibra de média densidade de 18mm de espessura, revestimento em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, cor bege, referência L201 – TAFISA ou similar. Fixação do painel à estrutura através de parafusos de aço. Dimensões do painel: altura mínima 320mm x largura de acordo com as dimensões da mesa. Estruturas laterais: Sustentação do tampo por duas estruturas laterais em forma de “II”, dispostas paralelamente. Fabricadas em tubo de aço oblongo 77x30mm #16. Com dutos para passagem de fiação. Suporte: Apoio em chapa de aço dobrada espessura mínima 1,9mm. Dimensão do suporte: 450mm. Pés inferiores: em chapa de aço (formato canoado) dobrada pneumaticamente medindo 700mm, espessura mínima 1,5mm. Parte interna das bases com dispositivo para colocação de sapatas reguladoras de nível. Dimensões do pé inferior: 700mm. |  |  |
|  |  |  | Tratamento anti-ferruginoso: Após o processo de desengraxamento, decapagem e fostatização, a estrutura deverá passar por banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. Requisitos de pintura: Pintura eletrostática, híbrida, em tinta epóxi-pó, polimerizada em estufa à 220°C, cor preto semi-brilho; Camada de tinta com acabamento texturizado, espessura de 40 a 60 mícrons (Norma ABNT 10443:2008 – Determinação da espessura da película seca). Resistência à corrosão: Após 300 horas de ensaio em câmara de névoa salina (Norma ABNT NBR 8094: 1983 – Material metálico revestido e não revestido. (Corrosão por exposição à névoa salina). A estrutura não deverá apresentar rebarbas, cantos vivos, respingos de solda ou imperfeições, deverá ainda manter-se estável após a sua montagem. |  |  |
| 02 | UN | 54 | Aparelho de ar condicionado de ACJ com 21.000 BTUs, janela/parede, tipo de ciclo frio. Funções termostato, desumidificação, filtro de ar lavável, vazão de ar 800m³h. Compressor rotativo, cor branca, voltagem de 220 v, consumo máximo 2.8 kw, altura interna 41,2cm, largura interna 66,4cm, profundidade interna de 65,0cm, peso 57,5kg. |  |  |
| 03 | UN | 2.200 | CADEIRA FIXA ESTOFADA Assento: Em compensado de madeira moldado anatomicamente, oriundo de fontes renováveis (reflorestamento) 12mm de espessura, com 04 porcas garras em aço cravadas na madeira para receber parafusos de fixação. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 30mm de espessura. Encosto: Em compensado de madeira moldado anatomicamente, oriundo de fontes renováveis (reflorestamento) 12mm de espessura, com 02 porcas garras em aço cravadas na madeira para receber parafusos de fixação. Estofamento em espuma de poliuretano injetada com no mínimo 30mm de espessura. Acabamento final do assento e encosto em formato anatômico, de acordo com as normas ergonômicas estabelecidas pela NR-17 do Mtb. Revestimento: Em tecido 100% poliéster cor a ser definida pela administração. |  |  |
|  |  |  | Estrutura: Em aço tubular 7/8 #18, composta por 04 pés com tipo palito, e barras paralelas sob o assento para fixação do mesmo e união da estrutura. Ponteiras plásticas nas extremidades inferiores. Coluna: Coluna de fixação do encosto à estrutura em tubo de aço seção oblonga com proteção plástica sanfonada e tampa de acabamento e fechamento. Tratamento anti-ferruginoso: Após o processo de desengraxamento, decapagem e fostatização, a estrutura deverá passar por banhos químicos de imersão ou tratamento similar por spray. Requisitos de pintura: Pintura eletrostática, híbrida, em tinta epóxi-pó, polimerizada em estufa à 220°C, cor preto semi-brilho; Camada de tinta com acabamento texturizado, espessura de 40 a 60 mícrons (Norma ABNT 10443:2008 – Determinação da espessura da película seca). Resistência à corrosão: Após 300 horas de ensaio em câmara de névoa salina (Norma ABNT NBR 8094: 1983 – Material metálico revestido e não revestido. (Corrosão por exposição à névoa salina). A estrutura não deverá apresentar rebarbas, cantos vivos, respingos de solda ou imperfeições, deverá ainda manter-se estável após a sua montagem. |  |  |
| VALOR TOTAL...........................................................................................R$ |  |

OBSERVAÇÕES:

- Os materiais deverão ser entregues em parcela única ou conforme a necessidade da SME em até 07 (sete) dias a contar do recebimento da respectiva nota de empenho ou de acordo com a necessidade do órgão interessado, na Rua 74 nº 522, Setor Central, Goiânia – Go. Responsável Aparecida Noronha, fone: 3524-2780/2781 ou na sede do órgão interessado.

- Visando facilitar o julgamento solicitamos se possível que as empresas licitantes apresentem catálogos e/ou prospectos técnicos que contenham informações técnicas e ilustrativas referente a cada objeto ofertado observada às especificações mínimas requeridas no edital, sendo que prevalecerá sobre os prospectos as especificações constantes da proposta.

- Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade e conter garantia contra possíveis defeitos de fabricação;

- Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública.

- OBS: HAVENDO NECESSIDADE PODERÁ ser solicitada amostra dos materiais por parte da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME e/ou órgão interessado ou do Pregoeiro(a) para a licitante que ofertar o menor preço, para análise e emissão de parecer, sendo que esta ocorrerá após o termino da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 05 (cinco) dias úteis a contar da data da solicitação.

- As amostras deverão ser entregues na SME: na Rua 74 nº 522, Setor Central, Goiânia – Go. Responsável Aparecida Noronha, fone: 3524-2780/2781 ou na sede do órgão interessado.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 05 dias do mês de abril de 2010.

## Econ. Paulo Roberto Silva

### Pregoeiro