Prefeitura Municipal de Goiânia

Extrato da Ata de Registro de Preços referente ao Pregão Presencial Nº. 066/2010 - SRP

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de Goiânia

PROCESSO: 39767848/2010

OBJETO: Aquisição de materiais elétricos, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

PRAZO: 12 (doze) meses, contados da data da publicação no DOM.

| CNPJ: 01.572.798/0001-09 – RACK MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. Avenida Armando Godoy, n°. 436 – Cidade Jardim, na cidade de Goiânia/GO, CEP nº. 74.423-010. |
| --- |
| LOTE 01 |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA | MARCA | VR. UNIT. | VR.TOTAL. |
| 01 | Unid. | 03 | Contator tripolar, com bobina eletromagnética 380V, 60Hz, 3RT10 36, Siemens ou equivalente. | SIEMENS | R$ 243,63 | R$ 730,89 |
| 02 | Unid. | 31 | Fusível diazed, retardado, 6A-500V, incluindo base, parafuso de ajuste, tampa e anel de fixação. (ref.:Siemens, TEE ou equivalente). | TEE | R$ 13,43 | R$ 416,33 |
| 03 | Unid. | 02 | Fusível diazed, retardado, 16A-500V, incluindo base, parafuso de ajuste, tampa e anel de fixação. (ref.:Siemens, TEE ou equivalente). | TEE | R$ 13,43 | R$ 26,86 |
| 04 | Unid. | 09 | Fusível diazed, retardado, 35A-500V, incluindo base, parafuso de ajuste, tampa e anel de fixação. (ref.:Siemens, TEE ou equivalente). | TEE | R$ 13,42 | R$ 120,78 |
| 05 | Unid. | 20 | Fita isolante auto-fusão, 0,7 x 19x10.000mm, (ref.: Scotch, 3M, Tigre ou equivalente). | FAME | R$ 11,44 | R$ 228,80 |
| 06 | Kg. | 10 | Arame de aço galvanizado, n.º 12 BWG (ref. Gerdau ou equivalente). | GERDAU | R$ 8,46 | R$ 84,60 |
| 07 | Unid. | 04 | Alça preformada de distribuição para cabo 2 AWG, CA. | ISOTRAFO | R$ 1,93 | R$ 7,72 |
| 08 | Unid. | 60 | Conector de cobre parafuso fendido para cabo 16,0mm², (ref.: Conter, Incesa, Forjasul, ou equivalente). | INCESA | R$ 2.64 | R$ 158,40 |
| 09 | Unid. | 75 | Relê fotoelétrico individual, térmico ou magnético, sem partes eletrônicas, 1.800VA-1.000W-220V-60Hz, consumo máximo, 0,9W, para - raios aberto 2,5KV/%KA, rigidez dielétrica 5KV, faixa de temperatura 40º a 70ºC, sensibilidade para ligar 5A 20 Lux, de desligar 10 a 60 Lux; com contatos de carga NA desenergizada NF em operação (de tal forma se o mesmo estiver danificado ou queimado a lâmpada permaneça apagada durante o dia e a noite): foto resistor encapsulado; corpo em baquelite e tampa de proteção em policarbonato ou propileno estabilizada contra ação de raios ultra – violetas, resistente a intempéries (estanque a choques térmicos e mecânicos); excelente aderência da gaixeta: sapatas p/ acoplamento da base de latão com acabamento estanhado. O produto deverá estar também, em conformidade com as normas NBR 5123/94 e ensaios NBR 5169/94. OBS: Deverá ser informado que o relê permite reposição de peças e emitido certificado de garantia contra defeitos de fabricação de no mínimo 02 anos. | TECNOWATT | R$ 14,22 | R$ 1.066,50 |
| 10 | Unid. | 02 | Transformador, distribuição, trifásico, 30KVA, 13,8/0,38/0,22KV, regulação 0,6 a 0,6KV, (Sagel, Indusbras ou similar). | WMM | R$ 4.242,71 | R$ 8.485,42 |
| 11 | Unid. | 06 | Chave fusível, distribuição, 15KV, base C, 100A, 2KA. | CRISMEG | R$ 137,44 | R$ 824,64 |
| 12 | Unid. | 06 | Elo fusível, distribuição, 2H, tipo botão, 500mm, (ref.: Lorenzetti, Crismeg, Eletran ou equivalente). | CRISMEG | R$ 1,20 | R$ 7,20 |
| 13 | Unid. | 06 | Pára-raios de distribuição(15KV), óxido de zinco, invólucro polimérico, sem centelhador, com desligador automático, tensão nominal 12KV, corrente nominal de descarga 10KA, máxima tensão de operação contínua(MCOV) -10,2KA e tensão suportável de impulso atmosférico no invólucro de 95KV. | BALESTRO | R$ 133,75 | R$ 802,50 |
| 14 | Unid. | 12 | Protetor, isolante para bucha e Pára-raios - 15KV. | CRISMEG | R$ 21,38 | R$ 256,56 |
| 15 | Unid. | 12 | Isolador, pino, monocorpo, porcelana, 15KV, diam. 102mm. | SANTANA | R$ 22,38 | R$ 268,56 |
| 16 | Unid. | 12 | Pino isolador cruzeta, madeira 15KV, rosca 25mm. | SANTANA | R$ 17,21 | R$ 206,52 |
| 17 | Unid. | 08 | Mão francesa plana, aço, galv° para cruzeta de madeira, 726mm. | ELETROMIG | R$ 7,76 | R$ 62,08 |
| 18 | Unid. | 04 | Suporte para transformador, poste concreto circular, 11/300 com 02 parafusos. | ELETROMIG | R$ 77,57 | R$ 310,28 |
| 19 | Unid. | 01 | Armação secundária de 01 elemento, aço galvanizado a fogo, pesado, (chapa, com espessura mínima de 4mm), completa, de acordo com a NTD-02. Deverá vir gravado em relevo e legível o nome do fabricante. (ref.: Romangnole, Forjasul, Wetzel, Eletromig, Acem). | ELETROMIG | R$ 10,44 | R$ 10,44 |
| 20 | Unid. | 02 | Armação secundária de 02 elemento, aço galvanizado a fogo, pesado, (chapa, com espessura mínima de 4mm), completa, de acordo com a NTD-02. Deverá vir gravado em relevo e legível o nome do fabricante. (ref.: Romangnole, Forjasul, Wetzel, Eletromig, Acem). | SANTANA | R$ 17,41 | R$ 34,82 |
| 21 | Unid. | 05 | Isolador roldana de porcelana, 76x76mm,(Ref. Crismeg, Santana ou equivalente). | KONE | R$ 2,79 | R$ 13,95 |
| 22 | Unid. | 06 | Cinta de aço galvanizado a fogo, circular. Pesada 2 parafusos, 2 porcas e 2 arruelas, 170mm(Ref. Romangnole, Forjasul, Wetzel, Acemil ou equivalente). | KONE | R$ 10,45 | R$ 62,70 |
| 23 | Unid. | 04 | Cinta de aço galvanizado a fogo, circular. Pesada 2 parafusos, 2 porcas e 2 arruelas, 190mm(Ref. Romangnole, Forjasul, Wetzel, Acemil ou equivalente). | KONE | R$ 10,74 | R$ 42,96 |
| 24 | Unid. | 06 | Cinta de aço galvanizado a fogo, circular. Pesada 2 parafusos, 2 porcas e 2 arruelas, 220mm(Ref. Romangnole, Forjasul, Wetzel, Acemil ou equivalente). | KONE | R$ 17,41 | R$ 104,46 |
| 25 | Unid. | 04 | Sela, aço galvanizado, cruzeta de madeira | ISOFRATO | R$ 3,78 | R$ 15,12 |
| 26 | Unid. | 02 | Afastador, armação secundária, 250x700mm, 4 furos. | ISOFRATO | R$ 64,30 | R$ 128,60 |
| 27 | Unid. | 02 | Parafuso cabeça abaulada, ferro galvanizado, M16X150mm, com porcas e arruelas. | KONE | R$ 3,34 | R$ 6,68 |
| 28 | Unid. | 10 | Parafuso cabeça abaulada, ferro galvanizado, M16X45mm, com porcas e arruelas. | KONE | R$ 2,18 | R$ 21,80 |
| 29 | Unid. | 16 | Parafuso cabeça quadrada, ferro galvanizado, M16X125mm, com porcas e arruelas. | KONE | R$ 3,03 | R$ 48,48 |
| 30 | Unid. | 06 | Grampo, linha viva, bronze cabo 6 a 2/OAWG | INTELLI | R$ 16,71 | R$ 100,26 |
| 31 | Kg. | 06 | Fio de cobre nu, 10,0mm2, meio duro. | INTELLI | R$ 2,64 | R$ 15,84 |
| 32 | M. | 70 | Cabo de cobre nu, 35mm2. | INTELLI | R$ 8,01 | R$ 560,70 |
| 33 | M. | 1.300 | Eletroduto corrugado, flexível, espiral, fabricado em PEAD, Ø50mm, (ref. Kanaflex ou equivalente). | PEVEDUTO | R$ 1,84 | R$ 2.392,00 |
| 34 | Unid. | 78 | Reator a vapor sódio, interno, montado em chassi metálico , potência nominal 400W, tensão nominal de alimentação 220V, freqüência 60Hz, com capacitor e ignitor incorporado, (ref.: Philips, Ilumatic, Helfont, Gubro ou equivalente). | SAS | R$ 56,11 | R$ 4.376,58 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | R$ 22.000,00 |
| VALOR TOTAL DA EMPRESA | R$ 22.000,00 |

| CNPJ: 07.908.408/0001-05 – VHPM COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. Avenida Paraná, n°. 327 Qd. 96 Lote 15 – Campinas, na cidade de Goiânia/GO, CEP nº. 74.513-010. |
| --- |
| LOTE 02 |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA | MARCA | VR.UNIT. | VR.TOTAL |
| 01 | Kg. | 16 | Cabo de alumínio, nu, CA,2AWG 7 fios- íris. | CONDUSPAR | R$ 18,24 | R$ 291,84 |
| 02 | M. | 2.000 | Cabo de cobre, semiflexível, dupla isolação, 0,6 a 1 kV, 70º, 2,5mm², (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente). | IBC | R$ 0,55 | R$ 1.100,00 |
| 03 | M. | 1.000 | Cabo de cobre, semiflexível, dupla isolação, 0,6 a 1 kV, 70º, 10,0mm², (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente). | IBC | R$ 2,32 | R$ 2.320,00 |
| 04 | M. | 3.600 | Cabo de cobre, semiflexível, dupla isolação, 0,6 a 1 kV, 70º,16,0mm², (ref.: Pirelli, Ficap, Conduspar ou equivalente). | INDUSCABOS | R$ 4,03 | R$ 14.508,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | R$ 18.219,84 |
| VALOR TOTAL DA EMPRESA | R$ 18.219,84 |

| CNPJ: 08.281.580/0001-44 – HEINRICH MIJOLARIO Avenida Nedermeyer, n°. 350 – Cidade Jardim, na cidade de Goiânia/GO, CEP nº. 74.423-210. |
| --- |
| LOTE 03 |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA | MARCA | VR. UNIT. | VR.TOTAL |
| 01 | Unid. | 70 | Lâmpada vapor de sódio, de alta pressão, tipo construtivo; bulbo tubular transparente, dimensões mínimas; comprimento: 280mm, largura; 40mm, tipo de base E-40, tensão de funcionamento 220V, potência declarada no bulbo; 400W ; temperatura de cor mínima: 2.000K; tempo de vida útil mínimo: 24.000 horas fluxo luminoso mínimo:48.000 lúmens; (ref.: Philips, Osram, Silvânia, GE ou equivalente) - Posição de funcionamento universal. | GOLDEM PLUS | 25,00 | 1.750,00 |
| 02 | Unid. | 24 | Haste cobreada para aterramento, tipo copperweld, 254 micras de espessura, nas dimensões, Ø16x3000mm, com conector. | INTELLI | 41,00 | 984,00 |
| 03 | Unid. | 02 | Luminária pública tipo pétala, suporte central em liga de alum. fundido, montagem para 4 pétalas, para 1 lâmp.. VSO em alta pressão 400W-220V-60Hz tubular em cada. Corpo integral em liga de alum..inje., refletor interno em alum.. estamp.., polido quimicamente e anodizado. Pescoço em liga de alum. inj., aloj. de chassi em alu. fundido com:reatores, ignitores e capacitores, tampa inferior basculante e removível, sistema de ventilação. Refrator de vidro plano, transp., temp., resistente a choques térmicos e mecânicos, fixado a luminária através de aro, dobradiça e fecho em alumínio fundido. Soquete de porcelana, reforçado, E-40, antivibratório, dispositivo para ajuste de foco da lâmpada. Fixação por meio de suporte central para topo de poste reto diamêtro externo mínimo de Ø114mm. Cabos condutores, isolamento de silicone ou PVC, 105º, anti-chama, conectores tipo prensa cabo. Acabamento externo em esmalte sintético, martelado, cor cinza. | ALMEC | 983,00 | 1.966,00 |
| 04 | Unid. | 70 | Luminária fechada p/ IP, corpo único c/ base p/ relé, em alum. injet., p/ uma lâmpada a VSO de 400W-220V-60HZ. Refrator em policarb.antiUV injet.a alta pressão c/ espessura uniforme. Aloja. p/ equip. auxiliares de fácil acesso, através de tampa removível em alumínio injetado à alta pressão, dotada de fecho engate rápido em aço inox.l, Grau de proteção do conj. óptico IP66 e aloj.o p/ equip. auxiliares IP66. Corpo Refletor em liga de alum. 99,5% de pureza, anodizado, polido e selado, dotado de fecho de engate rápido em aço inox., Soquete rosca E-40c/contatos em latão, antivibr., c/ dispositivo, p/ ajuste de foco da lâmpada. Fixação por encaixe liso através de pescoço de alum. fundido em braço ou poste metálico curvo de 60,3mm de diâmetro externo. Cabos condutores, c/ isolamento de silicone ou PVC e anti-chama, conectores, tipo sindal na extremidade. Acab. externo em em pintura poliéster eletrostático na cor cinza claro. VER AMOSTRA NO ALMOX. DA ILUMINAÇÃO-COMURG. | ALMEC | 190,00 | 13.300,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | 18.000,00 |
| VALOR TOTAL DA EMPRESA | 18.000,00 |

| CNPJ: 37.611.589/0001-74 – KELLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Avenida Independência, n°. 5305 – Setor Aeroporto, na cidade de Goiânia/GO, CEP nº. 74.070-010. |
| --- |
| LOTE 04 |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA | MARCA | VR. UNIT. | VR.TOTAL |
| 01 | Unid. | 33 | Poste de aço, telecônico, reto, 11,5m de altura, com janela de inspeção e furo na base de Ø25mm para passagem de cabos, fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, conforme normas NBR 6123/88 e NBR 14744/2001, e galvanizado a fogo conforme norma NBR 6323/90. Diâmetro da base do poste de 114,3mm e diâmetro do topo de 60,3mm. (Ref.: Trópico, Gravia ou equivalente). | ILUMAGYN | R$ 673,01 | R$ 22.209,33 |
| 02 | Unid. | 31 | Suporte central para duas luminárias,10°, 200mm de comprimento de cada braço, galvanizado a fogo conforme norma NBR 6323/90, cor metálica, diâmetro da base de fixação ao poste de Ø76,2mm e diâmetro do braço de fixação à luminária Ø60,3mm, com capacidade para suportar 5Kg em cada ponta. (VER AMOSTRA ALMOXARIFADO DA ILUMINAÇÃO-COMURG). | ILUMAGYN | R$ 44,18 | R$ 1.369,58 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | R$ 23.578,91 |
| LOTE 05 |
| ITEM | UNID. | QUANT. | ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA | MARCA | VR. UNIT | VR.TOTAL |
| 01 | Unid. | 29 | Caixa de passagem em alvenaria 280x280x400mm com tampa. VER DESENHO DETALHADO NO ALMOXARIFADO DE ILUMINAÇÃO- COMURG. | KELLUZ | R$ 118,00 | R$ 3.422,00 |
| 02 | Unid. | 07 | Caixa de passagem em alvenaria 800x800x1100mm com tampa.VER DESENHO DETALHADO NO ALMOXARIFADO DE ILUMINAÇÃO- COMURG. | KELLUZ | R$ 154,00 | R$ 1.078,00 |
| VALOR TOTAL DO LOTE | R$ 4.500,00 |
| VALOR TOTAL DA EMPRESA | R$ 28.078,91 |

VALOR TOTAL DO PREGÃO R$ 86.298,75

Renor Juriti Sampaio

Presidente