TERMO DE ALTERAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 049/2009

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 37932108/2009, oriundo da Secretaria Municipal de Turismo – SME, nos termos da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, alterações posteriores e na Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e nas normas deste edital, AVISA aos interessados que a TOMADA DE PREÇOS  Nº 049/2009, com abertura prevista para o dia 30 de dezembro de 2009, às 14h30m, foi adiado para o dia 22 de JANEIRO de 2010, ás 09h30m, motivada pela necessidade das alterações, conforme segue:

O subitem 4.1.5.2, referente à qualificação técnica, passa a vigorar com a seguinte alteração:

4.1.5.2- Capacitação técnico-profissional, cuja comprovação se fará através do fato da licitante possuir em seu quadro permanente, na data de abertura desta licitação, engenheiro(s) ou arquiteto urbanista(s) responsável(is) técnico(s), dentro das atribuições profissionais inerentes ao objeto deste Edital, detentor(es) de atestado(s) e/ou Certidão(ões) de Responsabilidade Técnica, emitidos em qualquer caso devidamente certificado pelo CREA, de características pertinentes com o objeto desta licitação

O Memorial Descritivo constante do Anexo I, passa a vigorar com a seguinte redação:

1.0 - INFORMAÇÕES GERAIS

OBRA: Construção e Implantação de Placas de Sinalização Turística e/ou Mista.

LOCAL: Goiânia – GO.

DATA: Maio/2009.

2.0 - NORMAS GERAIS

2.1- Para um completo conhecimento dos serviços a serem executados será necessário que o participante da concorrência faça uma vistoria “in loco”; para verificar as possíveis dificuldades que poderão surgir no decorrer da obra.

2.2 - Os materiais e serviços a serem empregados serão de primeira qualidade em obediência aos princípios de boa técnica devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras, às Especificações e Projetos específicos e fiscalização.

2.3 - A fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir por conta e riscos da Empreiteira, em todo ou em parte os referidos serviços mal executados.

2.4 - Todas as despesas legais ou taxas necessárias no decorrer da obra ficarão a cargo da Empreiteira.

3.0 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA

O serviço compreende na Construção e Implantação de Placas de Sinalização Turística e/ou Mista na cidade de Goiânia. Este projeto visa à estruturação e ordenação dos principais pontos turísticos da Capital, numa visão prospectiva de divulgação, infra-estrutura, informação e aumento do fluxo de turistas, por meio de promoção nos grandes mercados emissores.

Os tamanhos das placas deverão obedecer o que está estabelecido no projeto e as especificações seguintes:

3.1- Placa 01, 02 e 03:

Placas de indicação/orientação turística em chapa de aço #18 (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB1010/1020 QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, fundo wash primer a base de cromato de zinco e acabamento em pintura eletrostática, branco fosco, secagem em estufa a 120° com cantos arredondados, reforçados com perfil “T” NB1010/1020QC, com película retrorrefletivas tipo III nas cores marrom para o fundo e branco para os caracteres e pictogramas, conforme NBR 14644/2007 (conhecidas comercialmente como “alta intensidade prismática”, são constituídas por lentes prismáticas não metalizadas, gravadas em uma resina sintética transparente e selada em uma camada de ar por uma fina camada de resina, que confere uma superfície lisa e plana , permitindo apresentar a mesma cor, quer durante o dia quer a noite, quando observadas a luz dos faróis de um veiculo.), com braçadeiras, de acordo com o braço projetado especificado no conjunto do suporte descrito abaixo.

A Coluna Semafórica Tipo II é uma coluna composta cônica flangeada, com braço projetado para sustentação de placas 3,0 x 1,5m, constituída de: Coluna cônica, constituída em chapa de aço 1010/1020, espessura # 3,0 mm, poligonal 16 lados, com desenvolvimento cônico constante de 2,0 %, sendo de 251 mm de diâmetro na base e 181 mm de diâmetro no topo, com caixa trapezoidal soldada no topo em ângulo, com flange de 280 x 305 mm, espessura #1/2” e com 6 furos  de 23 mm para fixação de parafusos galvanizados de 3/4" x 2.1/2” com porcas sextavadas, arruelas lisas e de pressão. A coluna possui 2 aletas anti-giro, com dimensões 150 x 300 mm, espessura # 1/4” , soldadas à 100 mm da base a 180º uma da outra. A Coluna Semafórica Tipo II possui braço constituído em chapa de aço 1010/1020, espessura # 3,0 mm, sendo 2500 mm em desenvolvimento poligonal cônico, com 181 mm na base e 114,30 mm no topo; e, 3000 mm em tubo cilíndrico com 114,30 mm de diâmetro e espessura # 3,0 mm, com flange de dimensões 280 x 305 mm, espessura # 1/2” soldada na base maior com 6 furos de 23 mm para parafusos galvanizados de 3/4" x 2.1/2”.

4.0 - OBSERVAÇÕES

4.1 - Todos os materiais e serviços a serem empregados serão submetidos à aprovação da fiscalização.

4.2 - Qualquer dúvida será esclarecida pelo Engenheiro Fiscal da obra.

4.3 - A planilha de orçamento serve como orientação e complementação destas especificações.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO – FONE: (62) 3524-6320 - FAX: (62) 3524-6315.

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 06 dias do mês de janeiro de 2010.

## Renor Juriti Sampaio

### Presidente da CGL